44 Lead PSOP Specifications

| Millimeters |
| --- |
| Inches |
| Symbol | Min | Nom | Max | Notes | Min | Nom | Max | Notes |
| Package Height | A |
|  | 2.95 |
| 0.116 |
|  | Standoff | A1 | 0.50 |
| 0.020 |
|  | Package Body Thickness | A2 | 2.20 | 2.30 | 2.40 |
| 0.087 | 0.091 | 0.094 |
|  | Lead Width | b | 0.35 | 0.40 | 0.50 |
| 0.014 | 0.016 | 0.020 |
|  | Lead Thickness | c | 0.13 | 0.15 | 0.20 |
| 0.005 | 0.006 | 0.008 |
|  | Package Body Length | D1 | 28.00 | 28.20 | 28.40 |
| 1.102 | 1.110 | 1.118 |
|  | Package Body Width | E | 13.100 | 13.30 | 13.50 |
| 0.516 | 0.524 | 0.531 |
|  | Pitch | e |
| 1.27 |
| 0.050 |
| Terminal Dimension | D | 15.75 | 16.00 | 16.25 |
| 0.620 | 0.630 | 0.640 |
|  | Lead Tip Length | L | 0.75 | 0.80 | 0.85 |
| 0.030 | 0.031 | 0.033 |
|  | Lead Count | N |
| 44 |
| 44 |
| Lead Tip Angle | f |
|  | 8 |
| 8 |
|  | Seating Plane Coplanarity | Y |
|  | 0.10 |
| 0.004 |

PSOP Board Footprints

A typical land pad diagram for the 44 lead PSOP package is shown.

Typical PSOP Land Pad Diagram

# Text boxes

PSOP: 44 LEAD PLASTIC SMALL OUTLINE  PACKAGE DRAWING

(

A2

L

C

A

A1

DETAIL A

SEE DETAIL A

Y

D

b

e

E

1

22

23

44

D

27.17 (1069.7)

1.90(74.8)

0.50 (19.5)

16.9 (665)

1.27 (50)

Dimensions In mm (mils)